## Slide 1
2026 江苏省 AI+科学与工程创新实践黑客松（高校组）
Grid Load Agent
电力负荷预测与异常检测 · AGH 智能体完整闭环
环境能源 × 数据科学 × 智能体工程
基于 Agnes Harness（AGH） · 模型调用仅限 Agnes · 可复现可验证

## Slide 2
PROBLEM & VALUE
问题与价值
Grid Load Agent · AGH 电力负荷预测与异常检测闭环
02
真实问题
电网短期负荷预测（T+24h）是电力调度的核心任务，
直接关系发电计划、成本与安全。
实际负荷序列常含缺失、传感器跳变、漂移，
自动检测 + 归因是调度侧真实痛点。
本作品做什么
用 AGH 把“预测 + 异常”做成一条
可复现、可验证的闭环，而非孤立模型：
规划 → 调用 → 反馈 → 验证 → 异常处理。
为什么值得做（问题价值 × 学科融合）
环境能源（电网调度）× 数据科学（时序预测）× 智能体工程（Agent 闭环）
异常检测闭环 = 多数队伍只做 happy path，我们做到全异常分支 + 自动验证
公开数据完成验证，符合赛题“无硬件可用公开数据”之规定

## Slide 3
TECHNICAL APPROACH
技术方案总览
Grid Load Agent · AGH 电力负荷预测与异常检测闭环
03
AGH 运行底座 + 7 个可执行工具 + 三级模型降级 + 异常注入闭环
① fetch_data
数据获取·重试·缓存降级
② clean_df
缺失插补·跳变标记
③ build_features
时间/滞后/滚动特征
④ train_predictor
LightGBM 三级降级
⑤ backtest
滑窗回测·基线对照
⑥ detect_anomaly
z-score 尖峰·归因
⑦ verify_report
阈值判定·HTML 报告
三级模型降级链（不收敛自动换模型）
LightGBM（主） → HistGradientBoosting（降级） → 纯 numpy Ridge（兜底）
每级失败自动降采样 + 切换，并记录回退日志，保证无 ML 包也能跑通闭环

## Slide 4
CLOSED-LOOP DESIGN
AGH 智能执行闭环
Grid Load Agent · AGH 电力负荷预测与异常检测闭环
04
1. 任务规划
2. 工具调用
3. 执行反馈
4. 结果验证
5. 异常处理
异常处理 → 回退到任务规划（换策略 / 重训 / 降级数据源），全程留痕
• AGH 输出结构化计划：每步绑定工具 + 输入 + 失败分支
• 7 个工具均为可执行函数，非描述；返回结构化结果 + 异常码
• 每步返回数值指标 + 日志，AGH 读反馈决定继续 / 换路
• 自动对照朴素基线 + 自适应阈值 → 通过 / 未通过
• 数据缺失 / 跳变 / 模型不收敛 / 回测不达标 / 接口超时，五类异常分支

## Slide 5
DATA
数据：公开电网负荷序列
Grid Load Agent · AGH 电力负荷预测与异常检测闭环
05
数据源与口径
来源：EIA 公开小时序列（US48 总需求代理）
样本：5000 小时（2026-03-09 → 2026-10-03）
量级：359346 ~ 753630 MW
特征：日周期 + 季节趋势 + 噪声
合规：公开数据完成验证，无需硬件 / 远程设备
Chart: 最近 30 天逐小时负荷（日周期清晰）
| 09-03 16:00 | 09-04 16:00 | 09-05 16:00 | 09-06 16:00 | 09-07 16:00 | 09-08 16:00 | 09-09 16:00 | 09-10 16:00 | 09-11 16:00 | 09-12 16:00 | 09-13 16:00 | 09-14 16:00 | 09-15 16:00 | 09-16 16:00 | 09-17 16:00 | 09-18 16:00 | 09-19 16:00 | 09-20 16:00 | 09-21 16:00 | 09-22 16:00 | 09-23 16:00 | 09-24 16:00 | 09-25 16:00 | 09-26 16:00 | 09-27 16:00 | 09-28 16:00 | 09-29 16:00 | 09-30 16:00 | 10-01 16:00 | 10-02 16:00
负荷 (MW) | 629978 | 628532 | 575987 | 538510 | 525212 | 579450 | 600398 | 599915 | 579363 | 540403 | 541143 | 568349 | 556804 | 564759 | 578309 | 575482 | 518974 | 511861 | 538589 | 517493 | 501434 | 494444 | 483786 | 453847 | 447307 | 494918 | 495478 | 508798 | 519011 | 516304

## Slide 6
MODEL & FEATURES
特征工程与预测模型
Grid Load Agent · AGH 电力负荷预测与异常检测闭环
06
19 维特征（build_features）
时间：hour / dow / is_weekend / month / day_of_year
周期编码：hour_sin / hour_cos（平滑日周期）
滞后：load_lag_1/2/3/24/168（168=7天）
滚动：load_rollmean/std_24/168/336
共 19 列，dropna 后训练
短期预测（train_predictor）
目标：T+24h 短期负荷预测
主模型：LightGBM（本地开源库，非第三方 LLM）
降级：HistGradientBoosting → 纯 numpy Ridge
时序切分：前 80% 训练 / 后 20% 回测
不收敛：自动降采样 + 换模型 + 回退日志

## Slide 7
VALIDATION
验证指标：模型 vs 朴素基线
Grid Load Agent · AGH 电力负荷预测与异常检测闭环
07
回测段 48 点：模型 MAE 2357 MW 比 基线 MAE 59839 MW 好 25.4 倍
Chart: MAE 对比（越低越好）
| 模型 MAE | 基线 MAE
MAE (MW) | 2357 | 59839
指标口径
MAE = 2356.7 MW（模型） / 59838.9 MW（基线）
MAPE = 0.41%（模型）
基线：朴素“昨日同期”（同小时历史均值）
自适应通过线：1.25 × 干净工况 MAE
干净工况判“通过”，注入异常判“未通过”

## Slide 8
FORECAST
预测曲线：模型 vs 实际（48h）
Grid Load Agent · AGH 电力负荷预测与异常检测闭环
08
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
实际 (MW) | 650908 | 671995 | 688862 | 700764 | 703180 | 693584 | 679059 | 653554 | 618230 | 582194 | 549350 | 520375 | 495742 | 479039 | 471360 | 469885 | 482716 | 495974 | 508294 | 526457 | 556128 | 589976 | 621232 | 647543 | 669730 | 688343 | 704579 | 714011 | 712418 | 700592 | 683500 | 658592 | 624461 | 588498 | 557196 | 530392 | 507238 | 490747 | 482071 | 482684 | 494716 | 508095 | 522828 | 541913 | 566323 | 594701 | 626560 | 652380
预测 (MW) | 652533 | 669030 | 687458 | 698874 | 705141 | 695226 | 674916 | 657875 | 622862 | 581172 | 548359 | 521086 | 497582 | 478655 | 470975 | 472350 | 476492 | 502985 | 513781 | 524971 | 549040 | 588404 | 622732 | 648779 | 668850 | 686255 | 700598 | 713718 | 715442 | 700549 | 680318 | 660180 | 629101 | 588551 | 554511 | 530410 | 509260 | 490852 | 482172 | 481585 | 491174 | 513335 | 525755 | 541420 | 564377 | 592686 | 622922 | 655916
读图
48 小时滚动预测
模型贴合实际日周期
MAE 2357 MW
MAPE 0.41%
峰值/谷值时刻对齐

## Slide 9
ANOMALY HANDLING
异常处理矩阵（核心得分点）
Grid Load Agent · AGH 电力负荷预测与异常检测闭环
09
异常类型 | 注入方式 | AGH 行为 | 验证证据
数据缺失 | 随机置空 5% | clean_df 标记+插补，记录插补率 | 插补前后对比
传感器跳变 | 注入 10 个 5σ 尖峰 | detect_anomaly 捕获+归因“瞬时尖峰” | 事件列表+位置
模型不收敛 | 截断训练样本 | 降采样 + 换模型（三级降级） | 回退日志
回测不达标 | 阈值未过 | verify_report 标红 + 触发重训 | 基线对照表
接口超时 | 模拟网络抖动 | fetch_data 重试 3 次 + 降级缓存 | 重试日志
演示时主动触发至少 2 类异常（missing + spikes），证明 AGH 真实读反馈、走分支

## Slide 10
RESULTS & REPRODUCE
结果与一键复现
Grid Load Agent · AGH 电力负荷预测与异常检测闭环
10
验证结果
模型 MAE 2357 MW，比朴素基线好 25.4 倍
MAPE 0.41%
注入 10 个 5σ 尖峰 100% 捕获 + 归因
缺失 5% 检测 + 线性插补
干净工况判“通过”，注入异常判“未通过”
一键复现（评委 5 分钟跑通）
python tools\fetch_eia_eba.py # 真实数据入缓存
python run.py --demo # 主路径+注入+出报告
python run.py --anomaly threshold # 重训分支
产物：reports/ HTML + validation/ CSV + runs/ 日志

## Slide 11
INNOVATION & POTENTIAL
创新性与应用潜力
Grid Load Agent · AGH 电力负荷预测与异常检测闭环
11
相对常规做法的差异化
全异常闭环：不止 happy path，五类异常分支 + 自动验证判定
三级模型降级：无 ML 包也能跑通，强调“可复现”而非“跑一次”
AGH 作为底座：工具注册 + 结构化计划 + 异常码驱动分支，而非把 AGH 当聊天框
应用潜力（可扩展方向）
接入 PJM / ISO 真实逐小时负荷，替换当前 EIA 代理序列
扩展 T+72h 中期预测 + 滚动重训 + 在线学习
异常归因升级：孤立森林 + 变点检测，定位“持续漂移 / 计划性检修”
对接电网调度 / 虚拟电厂场景，形成“预测-告警-建议”数字孪生

## Slide 12
可执行 · 可验证 · 可复现
Grid Load Agent — AGH 电力负荷预测与异常检测闭环
LLM 层仅调用 Agnes 模型 · 数值层用本地开源库 · 公开数据完成验证
一条命令复现：python run.py --demo